57 мм установка АК-725 Автор: DIMMI Создана: 19.01.2009 23:22:11 Изменена: 15.03.2009 01:14:51 Комментариев: 9

АК-725 (установка - ЗИФ-72, орудия - ЗИФ-74) 2 х 57 мм артиллерийская установка. ТТЗ на разработку закрытой установки универсальных 57 мм орудий утверждено заместителем Главкома ВМФ 30 ноября 1956 г. НИОКР установки под названием ЗИФ-72 велись в ЦКБ-7 под руководством И.А.Арефьева. Технический проект сдан 14 апреля 1958 г. Опытный образец ЗИФ-72 изготовлен на заводе №7 в 1959 г. и с 31 января по 29 марта 1960 г. прошел заводские испытания (3040 выстр.). Государственные полигонные испытания проходили с 25 апреля по 31 мая и с 11 августа по 9 декабря 1960 г. (всего 4384 выстр., процент задержек 0.3% вместо 0.5% по ТТЗ). Отмечена низкая живучесть стволов, которые были доработаны в 1962 г. до живучести не менее 750 выстрелов. Корабельные испытания (2000 выстрелов) прошли с 4 января по 5 июля 1963 г. на корабле пр.204 (заводской №201). Установка принята на вооружение под индексом АК-725 постановлением СМ СССР №443-177 от 23 мая 1964 г. и приказом МО от 24 июля 1964 г. Артиллерийская часть - два автоматических орудия ЗИФ-74 (доработанный вариант). Установка производились заводом №7 с 1961 по 1988 г.г. Установка АК-725 (http://flot.sevastopol.info) Наведение: - РЛСУ "Барс" с РЛС МР-103 MUFF COBS - главный конструктор Н.И.Ермолов, с передачей команд на ЭСП-72 (см.ниже). В случае отказа РЛСУ установка наводилась с внешнего поста с коллиматорным прицелом. Масса ПУС МР-103 около 3900 кг. Дальность обнаружения целей - 40 км - СУО "Вымпел" / "Вымпел-А" с РЛС МР-123 (BASS TILT) - разработана КБ завода "Топаз", главный конструктор В.П.Егоров. Обеспечивает сопровождение и наведение установки на воздушные, надводные и наземные цели на дальности до 5000 м с управлением 1-2 установками (АК-630, АК-630М, АК-725). Пункт управления стрельбой (ПУС) оснащен ТВ-визиром. В системе предусмотрен резервный пост управления стрельбой в виде визирной колонки с коллиматорным прицелом (обязательно используется для стрельб по наземным неконтрастным целям, например, на десантных кораблях). Дальность обнаружения цели ТВ-визиром: - 75 км (морская цель типа катера пр.205) - 7 км (воздушная цель типа МиГ-19) - СУО "Вымпел-АМ" / "Вымпел-АМЭ" с РЛС МР-123-02 / МР-123-03 / МР-123/176 - используется совместно с АК-630М (1-2 установки) или с АК-630 и АК-176 или АК-725 (по 1 установке), разработана КБ "Аметист": Дальность сопровождения целей - 25-30 км Сектор обзора - 40 град. Установка - использованы два доработанных автомата ЗИФ-74, доработка заключалась в переходе на ленточное питание и устройстве системы непрерывного водыного охлаждения стволов (увеличило в 2 раза длинну непрерывной очереди и сократило в 5 раз время охлаждения). В работе установки использовалась энергия отката с гидравлическим приводом для первой перезарядки. Башня установки небронированная, выполнена из алюминиевого сплава толщиной 6 мм с противоотпотевающим пенополиуретановым подбоем. Установка герметична. Установка управлялась электрическим следящим приводом ЭСП-72 дистанционно. В системе электропитания установки использовались токи с напряжениями 110, 220 и 380 вольт (постоянный, переменный). Боезапас - 550 патронов в 1 ленте на ствол Расчет - 2 чел (загрузка боезапаса в подпалубной части установки в нерабочее по стрельбе время) Высота башни от основания - 2405 мм Высота линии огня от основания башни - 1250 мм Диаметр основания по центрам крепежных болтов - 2885 мм Радиус обметания по стволам - 4485 мм Радиус обметания по башне - 2285 мм Углы наведения по вертикали - от -10 до +85 град. Углы наведения по горизонтали - +- 200 град. Скорость наведения по вертикали - 30 град/с Скорость наведения по горизонтали - 35 град/с Число шаров шарового основания верхнего ряда - 112 Число шаров шарового основания нижнего ряда - 84 Масса качающейся части - 3825 кг Масса установки без боезапаса и частей размещенных вне установки - 14500 кг Длина ствола - 4275 мм (75 калибров) - (по другим данным - 4560 мм и 80 калибров) Длина выстрела - 536 мм Длина отката - 300-370 мм Объем каморы - 1.51 куб.дм Число нарезов - 16 Масса орудия - 277 кг Масса затвора - 15 кг Масса выстрела - 6,35 кг Масса снаряда - 2.8 кг Масса ВВ - 153 грамма Скорость начальная - 1020 м/с Дальность действия: - баллистическая - 12 км (?) - табличная баллистическая - 8420 м - по самоликвидатору - 6950 м Высота поражения возд. целей - 5000 м Скорострельность - 100 выстр./мин на ствол Длина непрерывной очереди - 100 выстр. Угол наведения по вертикали - +85 град. Процент отказов - 0.25-0.3%% (в ходе испытаний, при требовании ТТЗ - 0.5%) Боеприпасы - в АК-725 использовался только один тип боеприпасов - осколочно-трассирующий снаряд с ударным замедляющим взрывателем МГ3-57. Взрыв происходил после проникновения снаряда до 30 см за преграду. Время самоликвидации - 15-20 сек. Время работы трассера - 10 сек. Установка АК-725 (http://flot.sevastopol.info) Носители: Противолодочный крейсер "Москва" (пр.1123, 2 шт. по 2 установки); Ракетные крейсера "Адмирал Зозуля" пр.1134 типа KRESTA-I (4 шт., по 2 установки, 1967 г.); БПК "Кронштадт" пр.1134А типа KRESTA-II (10 шт., по 2 установки); СКР GRISHA; МРК пр.1234 / 1234Э типа NANUCHKA - 1 установка; Корабль пр.204 типа POTI - испытания установки в 1963 г., состоял на вооружении ВМФ; Опытовый ракетный катер пр.205ПЭ (заводской №110) - испытания СУО МР-123 "Вымпел" с АК-630 и АК-725 велись на Черном море в районе Севастополя начиная с 18 мая 1971 г. по 20 сентября 1972 г. В ходе испытаний испытывалась работа СУО с АК-630 и АК-725 одновременно UGRA; CHILIKIN; "Иван Вахромеев"; Торпедный катер пр.206М; Десантный корабль типа ROPUCHA ("Frosch" - в ВМФ бывш.ГДР); Десантные корабли пр.775, пр.1171. Корабль снабжения "Березина" (2 установки); Пока не идентифицированные корабли пр.1124 и пр.1886 и др. Статус: Россия - 1961 г. - выпущено 12 установок; - 1962 г. - выпущено 15 установок; - 1963 г. - выпущено 17 установок; - 1964 г. - выпущено 2 установки; - 1987 г. 16 апреля - Тихоокеанский флот, боевое применение установки происходило при попытке МРК "Муссон" поразить атакующую его ракету-мишень. По ракете-мишень выпущено 2 ЗУр ЗРК "Оса-М" и велся огонь из АК-725, но ракета так и не была поражена. Ракета поразила МРК, вызвала пожар, 39 матросов погибли. - 1988 г. - производство АК-725 на заводе №7 прекращено. - 2004 г. - используется на части МРК, СКР и БДК еще состоящих на вооружении. - 2009 г. - есть на вооружении. Схема установки АК-725 (Широкорад А.Б., Оружие отечественного флота. 1945-2000. Минск, Харвест, 2001 г.) Источники: Абдулов К., Морские тральщики западного ПКБ. Морской сборник. N 5 / 1993 г. Воевода С.С., архив, 1992 г. Кораблев Д., ВМС Болгарии. Морской сборник. N 6 / 1993 г. Кравченко Ю., ВМС государств Корейского полуострова. Зарубежное военное обозрение. N 5 / 1993 г. Музей ВС СССР. Москва. 1989 г. Широкорад А.Б., Оружие отечественного флота. 1945-2000. Минск, Харвест, 2001 г. Шунаев Н., Системы управления морской артиллерией - традиции и перспективы. // Военный парад. N 3 / 1997 г. Юхнин Е., Васильев А., Маринин В., Торпедные катера. Морской сборник. N 6 / 1993 г. Юхнин Е.И., Ракетные катера ЦМКБ "Алмаз". Морской сборник. N 2 / 1993 г. Jane's weapon systems 1987-88 г.г.